| Stammblatt |
| --- |
| Ziel | Reduzierung der Mikroorganismen; Vermeidung der Fixierung anhaftender Proteinanschmutzungen; desinfizierende Wirksamkeit schützt das Personal |
| Anwendungsbereich | Hygiene |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Name des Verantwortlichen |

- Beschreibung:

Sammeln der Medizinprodukte (Nassentsorgung) nach entsprechender Vorbehandlung bzw. nach der Patientenbehandlung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| Herstellung einer wirksamen Desinfektions-lösung Produkt: Produkt angeben. Konzentration: Konzentration angeben. Einwirkzeit: Einwirkzeit angeben. | Die Verfahren müssen nachweislich bakterizid, fungizid und viruzid sein. (gemäß RKI-Empfehlung „Prüfung und Deklaration der Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln gegen Viren“ (2004) in einem geeigneten Sammelbehälter (z. B. verschließbare Kunststoffbox). Konzentration, Temperatur, Standzeit und die Einwirkzeit gemäß den Angaben des Produktherstellers sind einzuhalten. | Angaben des Instrumentenherstellers über die Aufbereitung sind zu beachten. PSA (z. B. Hand, Augen- und Mund-Nasen-Schutz) beachten. Die Angaben des Instrumenten- und Produktherstellers in punkto Materialverträglichkeit sind zu beachten. s. AA_03-2_Aufbereitung_MP_skA_manuell |
| Ablage der Instrumente in geeignete Sammelbehälter | Sorgfältig in den Sammelbehälter ablegen. Die Sammelbehälter müssen verschließbar und desinfizierbar sein. Instrumente nicht Hineinwerfen. Ggf. Instrumentenzange zur Hilfe nehmen | Auf die entsprechende persönliche Schutzausrüstung (z. B. Hand-, Augen- und Mund-Nasen-Schutz) ist zu achten. |
| Desinfektion | Instrumente in das mit Desinfektionsmittel gefüllte Sammelbehältnis vorsichtig ablegen (ggf. Zuhilfenahme einer Instrumentenzange) | Instrumente mit Gelenken in geöffnetem Zustand ablegen. Instrumentenoberflächen müssen vollständig benetzt sein |
| Aussortieren Abfall | Abfall in ausreichend widerstandsfähigen, dichten und erforderlichenfalls feuchtigkeitsbeständigen Müllsäcken aussortieren | Scharfe, spitze oder zerbrechliche Gegenstände in durchstich- und bruchsicheren Einweg-Behältnissen (Kanülenbox) entsorgen. Auf einhändiges Entsorgen achten (Verletzungsgefahr). |
| Praxisbesonderheiten: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

- Mitgeltende Unterlagen

  - RKI RL Zahn.

  - KRINKO/BfArM

  - Hygieneplan