| Stammblatt |
| --- |
| Ziel | Gewährleistung eines validen Aufbereitungsprozesses und einer sicheren erneuten Anwendung des Medizinprodukts. |
| Anwendungsbereich | Hygiene |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Name des Verantwortlichen |

- Beschreibung:

Aufbereitung der endodontischen Instrumente

| Arbeitsschritte | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| Vorbehandlung | Silikonstopper vorher entfernen in Wasser bis zu 3 Minuten von Verschmutzungen reinigen zur manuellen Entfernung von Verunreinigungen eine saubere weiche Bürste oder ein sauberes weiches Tuch, das nur für diesen Zweck verwenden, nie aber Metallbürsten oder Stahlwolle verwenden prüfen, dass keine sichtbaren Verschmutzungen mehr vorhanden sind und ggf. die Vorreinigung wiederholen | Beachtung der maximalen Verwendungs- bzw. Aufbereitungszyklen gemäß Herstellerangaben gemäß AA 02.1 Vorbehandlung Medizinprodukte |
| Trockenentsorgung oder | Sammeln in geeigneten Wannen | gemäß AA 02.2 Trocken Sammeln der MP |
| Nassentsorgung |  | gemäß AA 02.3 Nass Sammeln der MP |
| Transport | Transport im geschlossen Wannen in den Aufbereitungsraum | gemäß AA 02.4 Transport der MP. |
| Reinigung/ Desinfektion | Zykluszähler oder anderes geeignetes Zykluszähler System abknipsen/ verwenden in Spezial Washtrays für Endo Instrumente in den RDG einsortieren, dabei stets Sicherheitshandschuhe tragen und Körbchen fest verschließen. Reinigung/Desinfektion im RDG danach Sichtkontrolle beschädigte Instrumente gemäß Hygieneplan/Abfallentsorgung aussortieren | s. Herstellerangaben PSA tragen gemäß AA 04.3 Prüfung auf Sauberkeit der MP.docx Gemäß AA 04.4 Funktionsprüfung der MP.docx gemäß AA 03.8 Aufbereitung MP kB maschinell.docx |
| Verpackung/ Sterilisation | Herstellung der Sterilgutverpackung Sterilisation aller gereinigten und desinfizierten Instrumente im Autoklaven | gemäß AA 04.5 Verpackung der MP.docx |
| Beladung des Dampf-Kleinsterilisators |  | gemäß AA 04.10 Beladung der Aufbereitungsgeräte |
| Entnahme der Instrumente aus dem Dampf-Kleinsterilisator |  | nach Programmende und erfolgter Abkühlzeit |
| Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit |  | gemäß AA 04.3 Prüfung auf Sauberkeit der MP |
| Kennzeichnung |  | gemäß AA 04.6 Kennzeichnung der MP |
| Freigabe und Dokumentation der Charge |  | gemäß AA 04.7 Freigabe und Chargendokumentation |
| Praxisbesonderheiten: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

- Mitgeldende Unterlagen

  - Herstellerangaben

  - RKI RL Zahn.

  - KRINKO/BfArM

  - Hygieneplan