| Stammblatt |
| --- |
| Ziel | Gewährleistung eines validen Aufbereitungsprozesses und einer sicheren erneuten Anwendung des Medizinprodukts |
| Anwendungsbereich | Hygiene |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Name des Verantwortlichen |

- Beschreibung:

Manuelle Aufbereitung von Medizinprodukten der Einstufung „Semikritisch A“

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| Vorbehandlung |  | gemäß AA 02.1 Vorbehandlung Medizinprodukte |
| Trockenentsorgung oder |  | gemäß AA 02.2 Trocken Sammeln der MP |
| Nassentsorgung |  | gemäß AA 02.3 Nass Sammeln der MP |
| Transport |  | gemäß AA 02.4 Transport der MP |
| Zerlegen |  | gemäß AA 02.5 Zerlegen der MP |
| Reinigung | Mechanische Reinigung | mit einer Nylonbürste unter Wasser reinigen, um anhaftende Verschmutzungen komplett zu entfernen. Die Lösung darf nicht-fixierend sein. Persönliche Schutzausrüstung (PSA) beachten. |
| Spülung und Trocknung |  | gemäß AA 04.1 Spülung und Trocknung MP |
| Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit |  | gemäß AA 04.3 Prüfung auf Sauberkeit der MP |
| Herstellung einer wirksamen Desinfektions-lösung Produkt: Produkt angeben. Konzentration: Konzentration angeben. Einwirkzeit: Einwirkzeit angeben. | Die Verfahren müssen nachweislich bakterizid, fungizid und viruzid sein. (gemäß RKI-Empfehlung „Prüfung und Deklaration der Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln gegen Viren“ (2017) in einem geeigneten Sammelbehälter (z. B. verschließbare Kunststoffbox). Konzentration, Temperatur, Standzeit und die Einwirkzeit gemäß den Angaben des Produktherstellers sind einzuhalten. | Angaben des Instrumentenherstellers über die Aufbereitung sind zu beachten. PSA (z. B. Hand, Augen- und Mund-Nasen-Schutz) beachten. Die Angaben des Instrumenten- und Produktherstellers in punkto Materialverträglichkeit sind zu beachten. |
| Desinfektion | Instrumente in das mit Desinfektionsmittel gefüllte Sammelbehältnis vorsichtig ablegen(ggf. Zuhilfenahme einer Instrumentenzange) | Instrumente mit Gelenken in geöffnetem Zustand ablegen. Instrumentenoberflächen müssen vollständig benetzt sein |
| Entnahme der Instrumente | Nach Ablauf der vorgegebenen Einwirkzeit | PSA beachten! |
| Spülung und Trocknung |  | gemäß AA 04.1 Spülung und Trocknung MP |
| Überprüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit |  | gemäß AA 04.3 Prüfung auf Sauberkeit der MP |
| Praxisbesonderheiten: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

- Mitgeltende Unterlagen

  - RKI RL Zahn.

  - KRINKO/BfArM

  - Hygieneplan