| Stammblatt |
| --- |
| Ziel | Gewährleistung eines validen Aufbereitungsprozesses und einer sicheren erneuten Anwendung des Medizinprodukts |
| Anwendungsbereich | Hygiene |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Name des Verantwortlichen |

- Beschreibung:

Maschinelle Aufbereitung von Medizinprodukten der Einstufung „Semikritisch A“ in einem nicht-validierten Programm des RDG´s und abschließender thermischer Desinfektion mit dem validierten Programm des Dampf-Kleinsterilisators

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| Vorbehandlung |  | gemäß AA 02.1 Vorbehandlung Medizinprodukte |
| Trockenentsorgung oder |  | gemäß AA 02.2 Trocken Sammeln der MP |
| Nassentsorgung |  | gemäß AA 02.3 Nass Sammeln der MP |
| Transport |  | gemäß AA 02.4 Transport der MP |
| Zerlegen |  | gemäß AA 02.5 Zerlegen der MP |
| Beladung des RDG |  | gemäß AA 04.10 Beladung der Aufbereitungsgeräte |
| Aufbereitungsvorgang im RDG |  |  |
| Instrumentenentnahme aus dem RDG nach Programmende und erfolgter Abkühlung |  |  |
| Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit |  | gemäß AA 04.3 Prüfung auf Sauberkeit der MP |
| Pflege und Instandsetzung |  | gemäß AA 04.2 Pflege-Instandhaltung der MP |
| Funktionsprüfung |  | gemäß AA 04.4 Funktionsprüfung der MP |
| Beladung des Dampf-Kleinsterilisators |  | gemäß AA 04.10 Beladung der Aufbereitungsgeräte |
| Thermische Desinfektion im Dampf-Kleinsterilisator |  | validierte Beladungsmuster beachten |
| Entnahme der Instrumente aus dem Dampf-Kleinsterilisator |  | nach Programmende und erfolgter Abkühlzeit |
| Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit |  | gemäß AA 04.3 Prüfung auf Sauberkeit der MP |
| Funktionsprüfung |  | gemäß AA 04.4 Funktionsprüfung der MP |
| Freigabe und Dokumentation der Charge |  | gemäß AA 04.7 Freigabe und Chargendokumentation |
| Praxisbesonderheiten: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

- Mitgeltende Unterlagen

  - RKI RL Zahn.

  - KRINKO/BfArM

  - Hygieneplan