| Stammblatt |
| --- |
| Ziel | Gewährleistung eines validen Aufbereitungsprozesses und einer sicheren erneuten Anwendung des Medizinprodukts |
| Anwendungsbereich | Hygiene |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Name des Verantwortlichen |

- Beschreibung:

Manuelle Aufbereitung von Medizinprodukten der Einstufung „Semikritisch B“

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| Vorbehandlung |  | gemäß AA 02.1 Vorbehandlung Medizinprodukte |
| Trockenentsorgung |  | gemäß AA 02.2 Trocken Sammeln der MP |
| Nassentsorgung |  | gemäß AA 02.3 Nass Sammeln der MP |
| Transport |  | gemäß AA 02.4 Transport der MP |
| Zerlegen |  | gemäß AA 02.5 Zerlegen der MP |
| Reinigung außen | Mechanische Reinigung | mit einer Nylonbürste unter Wasser reinigen, um anhaftende Verschmutzungen komplett zu entfernen. Die Lösung darf nicht-fixierend sein. Persönliche Schutz-ausrüstung (PSA) beachten. |
| Reinigung innen | Innenreinigung mit einem Spraydosenprodukt. Einwirkzeit und korrekter Adapter für die Instrumente sind entscheidend Produkt: Produkt angeben. Konzentration: Konzentration angeben. Einwirkzeit: Einwirkzeit angeben. | gemäß den Angaben der MP-Hersteller |
| Desinfektion außen Produkt: Produkt angeben. Konzentration: Konzentration angeben. Einwirkzeit: Einwirkzeit angeben. | Abwischen der Instrumente mit einem aldehydfreien Desinfektionstuch | Angaben des Instrumentenherstellers über die Aufbereitung und Materialverträglichkeit beachten. PSA(= persönliche Schutzausrüstung , z. B. Hand-, Augen- und Mund-Nasen-Schutz) beachten. |
| Desinfektion innen | Innen-Desinfektion mit einem Spraydosenprodukt. Einwirkzeit und korrekter Adapter für die Instrumente sind entscheidend Produkt: Produkt angeben. Konzentration: Konzentration angeben. Einwirkzeit: Einwirkzeit angeben. | gemäß den Angaben der MP-Hersteller |
| Spülung und Trocknung |  | gemäß AA 04.1 Spülung und Trocknung MP |
| Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit |  | gemäß AA 04.3 Prüfung auf Sauberkeit der MP |
| Pflege und Instandsetzung |  | gemäß AA 04.2 Pflege-Instandhaltung der MP |
| Funktionsprüfung |  | gemäß AA 04.4 Funktionsprüfung der MP |
| Einbringen in den Dampfsterilisator |  | gemäß AA 04.10 Beladung der Aufbereitungsgeräte |
| Sterilisationsvorgang im Dampf-Kleinsterilisator |  |  |
| Entnahme der Instrumente nach Programmende und erfolgter Abkühlzeit |  |  |
| Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit |  | gemäß AA 04.3 Prüfung auf Sauberkeit der MP |
| Funktionsprüfung |  | gemäß AA 04.4 Funktionsprüfung der MP |
| Freigabe und Dokumentation der Charge |  | gemäß AA 04.7 Freigabe und Chargendokumentation |
| Praxisbesonderheiten: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

- Mitgeltende Unterlagen

  - RKI RL Zahn.

  - KRINKO/BfArM

  - Hygieneplan