| Stammblatt |
| --- |
| Ziel | Gewährleistung eines validen Aufbereitungsprozesses und einer sicheren erneuten Anwendung des Medizinprodukts |
| Anwendungsbereich | Hygiene |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Name des Verantwortlichen |

- Beschreibung:

Manuelle (Reinigung und Desinfektion) und maschinelle (Sterilisation) Aufbereitung von Medizinprodukten der Einstufung „kritisch A“

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| Vorbehandlung |  | gemäß AA 02.1 Vorbehandlung Medizinprodukte |
| Trockenentsorgung oder |  | gemäß AA 02.2 Trocken Sammeln der MP |
| Nassentsorgung |  | gemäß AA 02.3 Nass Sammeln der MP |
| Transport |  | gemäß AA 02.4 Transport der MP |
| Zerlegen |  | gemäß AA 02.5 Zerlegen der MP |
| Reinigung | Mechanische Reinigung | mit einer Nylonbürste unter Wasser reinigen, um anhaftende Verschmutzungen komplett zu entfernen. Die Lösung darf nicht-fixierend sein. Persönliche Schutz-ausrüstung (PSA) beachten |
| Spülung und Trocknung |  | gemäß AA 04.1 Spülung und Trocknung MP |
| Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit |  | gemäß AA 04.3 Prüfung auf Sauberkeit der MP |
| Herstellung einer wirksamen Desinfektions-lösung Produkt: Produkt angeben. Konzentration: Konzentration angeben. Einwirkzeit: Einwirkzeit angeben.. | Die Verfahren müssen nachweislich bakterizid, fungizid und viruzid sein. (gemäß RKI-Empfehlung „Prüfung und Deklaration der Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln gegen Viren“ (2017)) in einem geeigneten Sammelbehälter (z. B. verschließbare Kunststoffbox). | Angaben des Instrumenten-herstellers über die Aufbereitung sind zu beachten. PSA (z. B. Hand, Augen- und Mund-Nasen-Schutz) beachten. Die Angaben des Instrumenten- und Produktherstellers in punkto Materialverträg-lichkeit sind zu beachten. |
| Desinfektion | Instrumente in das mit Desinfektionsmittel gefüllte Sammelbehältnis vorsichtig ablegen(ggf. Zuhilfenahme einer Instrumentenzange) | Zusammengesetzte Instrumente in zerlegtem Zustand ablegen. Instrumentenoberflächen müssen vollständig benetzt sein |
| Entnahme der Instrumente | Nach Ablauf der vorgegebenen Einwirkzeit | PSA beachten |
| Spülung und Trocknung |  | gemäß AA 04.1 Spülung und Trocknung MP |
| Überprüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit |  | gemäß AA 04.3 Prüfung auf Sauberkeit der MP |
| Pflege und Instandsetzung |  | gemäß AA 04.2 Pflege-Instandhaltung der MP |
| Funktionsprüfung |  | gemäß AA 04.4 Funktionsprüfung der MP |
| Verpackung und Herstellung der Siegelnaht |  | gemäß AA 04.5 Verpackung der MP |
| Beladung des Dampf-Kleinsterilisators |  | gemäß AA 04.10 Beladung der Aufbereitungsgeräte |
| Sterilisation |  | Es dürfen nur validierte Programme angewandt werden |
| Entnahme der Instrumente aus dem Dampf-Kleinsterilisator |  | nach Programmende und erfolgter Abkühlzeit |
| Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit |  | gemäß AA 04.3 Prüfung auf Sauberkeit der MP |
| Kennzeichnung |  | gemäß AA 04.6 Kennzeichnung der MP |
| Freigabe und Dokumentation der Charge |  | gemäß AA 04.7 Freigabe und Chargendokumentation |
| Praxisbesonderheiten: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

- Mitgeltende Unterlagen

  - RKI RL Zahn.

  - KRINKO/BfArM

  - Hygieneplan