| Stammblatt |
| --- |
| Ziel | Gewährleistung eines validen Aufbereitungsprozesses und einer sicheren erneuten Anwendung des Medizinprodukts |
| Anwendungsbereich | Hygiene |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Name des Verantwortlichen |

- Beschreibung:

Maschinelle Aufbereitung von Medizinprodukten der Einstufung „kritisch A“ mit einem validierten Programm des RDG´s und einem validierten Programm des Dampf-Kleinsterilisator

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| Vorbehandlung |  | gemäß AA 02.1 Vorbehandlung Medizinprodukte |
| Trockenentsorgung oder | ist zu bevorzugen | gemäß AA 02.2 Trocken Sammeln der MP |
| Ggf. Nassentsorgung |  | gemäß AA 02.3 Nass Sammeln der MP |
| Transport |  | gemäß AA 02.4 Transport der MP |
| Zerlegen |  | gemäß AA 02.5 Zerlegen der MP |
| Beladen des RDG |  | gemäß AA 04.10 Beladung der Aufbereitungsgeräte |
| Desinfektion im RDG |  | es darf nur ein validiertes Programm angewandt werden |
| Entnahme der Instrumente aus dem RDG |  | nach Programmende und Abkühlzeit |
| Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit |  | gemäß AA 04.3 Prüfung auf Sauberkeit der MP |
| Pflege und Instandsetzung |  | gemäß AA 04.2 Pflege-Instandhaltung der MP |
| Funktionsprüfung |  | gemäß AA 04.4 Funktionsprüfung der MP |
| Verpackung und Herstellung der Siegelnaht |  | gemäß AA 04.5 Verpackung der MP |
| Beladung des Dampf-Kleinsterilisators |  | gemäß AA 04.10 Beladung der Aufbereitungsgeräte |
| Sterilisation |  | Es dürfen nur validierte Programme angewandt werden |
| Entnahme der Instrumente aus dem Dampf-Kleinsterilisator |  | nach Programmende und erfolgter Abkühlzeit |
| Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit |  | gemäß AA 04.3 Prüfung auf Sauberkeit der MP |
| Kennzeichnung |  | gemäß AA 04.6 Kennzeichnung der MP |
| Freigabe und Dokumentation der Charge |  | gemäß AA 04.7 Freigabe und Chargendokumentation |
| Praxisbesonderheiten: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

- Mitgeltende Unterlagen

  - RKI RL Zahn.

  - KRINKO/BfArM

  - Hygieneplan