| Stammblatt |
| --- |
| Ziel | Gewährleistung eines validen Aufbereitungsprozesses und einer sicheren erneuten Anwendung des Medizinprodukts. |
| Anwendungsbereich | Hygiene |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Name des Verantwortlichen |

- Beschreibung:

Aufbereitung der Übertragungsinstrumente

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| Vorbehandlung |  | gemäß AA 02.1 Vorbehandlung Medizinprodukte |
| Trockenentsorgung |  | gemäß AA 02.2 Trocken Sammeln der MP |
| Transport |  | gemäß AA 02.4 Transport der MP |
| Zerlegen |  | gemäß AA 02.5 Zerlegen der MP |
| Beladen des DAC oder |  | Übertragungsinstrumente aus der Transportbox entnehmen und auf die Adapter im Deckel stecken. Handschuhe ausziehen und Deckel in Halterung schieben. Prozessablauf starten (Sicherungsring drücken). |
| Beladen des RDG |  | Übertragungsinstrumente aus der Transportbox entnehmen und auf die Adapter in der Injektorleiste stecken. |
| Reinigungs- und Desinfektionsprogramm |  | Nach Programmende Prozessdokumentation überprüfen. |
| Entnahme der Übertragungsinstrumente aus RDG/DAC |  | Abkühlungszeit beachten. |
| Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit |  | gemäß AA 04.3 Prüfung auf Sauberkeit der MP |
| ggf. Pflege und Instandsetzung |  | gemäß AA 04.2 Pflege-Instandhaltung der MP |
| Freigabe und Dokumentation der Charge | Übertragungsinstrumente der Kategorie semikritisch werden der erneuten Nutzung zugeführt, Übertragungsinstrumente der Kategorie kritisch werden dem nächsten Aufbereitungsschritt zugeführt | gemäß AA 04.7 Freigabe und Chargendokumentation gemäß AA 03.8 Aufbereitung MP kB maschinell |
| Praxisbesonderheiten: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

- Mitgeltende Unterlagen

  - RKI RL Zahn.

  - KRINKO/BfArM

  - Hygieneplan