| Stammblatt |
| --- |
| Ziel | Beladung der Aufbereitungsgeräte gemäß Herstellerangaben und Validierung |
| Anwendungsbereich | Hygiene |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Name des Verantwortlichen |

- Beschreibung:

Beladung der Aufbereitungsgeräte

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| Einlegen der Instrumente in ein Ultraschallbad |  | gemäß AA 02.6 Vorreinigug MP im Ultraschallbad |
| Beladung eines RDG | Gerät nach Beladungsmuster des Geräteherstellers beladen. | Für die Instrumente Einsatz von Adaptern, Sieben, Injektorkorb, etc. inkl. Filterwechsel. Einsatz von Instrumentenständern (auch Waschboxen) und Instrumentenkassetten die für die maschinelle Reinigung und Desinfektion zugelassen sind. Hohlgefäße (z. B. Schalen) sind mit der Öffnung nach unten einzusortieren um nicht durch Spülschatten die Reinigung und Desinfektion zu behindern. Freie Beweglichkeit der Spülarme/Konnektoren muss auch durch bestückte Instrumente gewährleistet sein. |
| Beladung eines Pflegegerätes | Beladung entsprechend den Vorgaben des Geräteherstellers | gemäß AA 04.2 Pflege-Instandhaltung der MP |
| Beladen des Kombinationsgerätes | Beladung entsprechend den Vorgaben des Geräteherstellers | Alle Instrumente an die entsprechenden Adapter anbringen. Zerlegbare Instrumente müssen entsprechend der Herstellerangaben zerlegt aufbereitet werden |
| Beladung eines Dampf-Kleinsterilisators | Beladungsmuster des Geräteherstellers beachten | Einsatz von Trays, Instrumentenständern, Containern und Instrumentenkassetten, die für die Sterilisation zugelassen sind |
| Praxisbesonderheiten: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

- Mitgeltende Unterlagen

  - RKI RL Zahn.

  - KRINKO/BfArM

  - Hygieneplan