| Stammblatt |
| --- |
| Ziel | Sichere Anwendung aufbereiteter Medizinprodukte durch nutzungsrelevante Kennzeichnung. |
| Anwendungsbereich | Hygiene |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Name des Verantwortlichen |

- Beschreibung:

Kennzeichnung der aufbereiteten verpackten Medizinprodukte

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| Kennzeichnung | Kennzeichnung mit Datums-stempel, geeignetem Stift oder Etikettier System | Kennzeichnung/ Beschriftung immer außerhalb des Einschweißbereiches (der Siegelnaht) anbringen (z. B. auf der Folienseite) |
|  | Anzugeben sind: Bezeichnung des Inhalts, wenn nicht ersichtlich (z. B. Sterilgut-Container), Sterilisierdatum, Verfallsdatum und Chargennummer | Zusätzlich anzugeben sind: Anzahl der durchgeführten Aufbereitungen bei Instrumenten mit begrenzter Anzahl der möglichen Aufbereitungen (z. B. Endo-Instrumente) |
| Praxisbesonderheiten: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

- Mitgeltende Unterlagen

  - RKI RL Zahn.

  - KRINKO/BfArM

  - Hygieneplan