| Stammblatt |
| --- |
| Ziel | Prüfung des ordnungsgemäßen Aufbereitungsprozesses |
| Anwendungsbereich | Hygiene |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Name des Verantwortlichen |

- Beschreibung:

Freigabe und Chargendokumentation des Aufbereitungsprozesses

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| Prüfung nach manueller Reinigung und Desinfektion | Sichtprüfung, | Prüfkriterien sind z. B.: Korrekter Prozessablauf nach Arbeitsanweisung (Konzentration, Temperatur, Standzeit, Einwirkzeit) Instrument makroskopisch sauber und unversehrt |
| Prüfung nach validiertem Prozess im RDG | Sichtprüfung, dokumentierte Prozessdaten des RDG | Prüfkriterien sind z. B.: Instrument makroskopisch sauber und unversehrt Instrument frei von Feuchtigkeit (trocken) und Pflege- und Ölprodukten Korrekter Programmablauf inkl. der technischen Prozessparameter Temperatur und Dauer der Plateauzeit, ggf. Spüldruck (Display-Geräteanzeige, Ausdruck oder elektro-nische Speicherung) |
| Prüfung nach validiertem Prozess im Dampf-Kleinsterilisator | Sichtprüfung der Instrumente und Siegelnähte. Kontrolle der dokumentierten Prozessdaten | Prüfkriterien sind z. B.: Korrekte Reinigung mit Sichtkontrolle Instrument frei von Feuchtigkeit (trocken) und Pflege- und Ölprodukten Korrekter Programmablauf inkl. der technischen Prozessparameter Druck, Temperatur und Haltezeit (Display Geräteanzeige, Ausdruck oder elektronische Speicherung) Unversehrtheit der Sterilbarrieresysteme Chargenkontrolle durch Behandlungs- und/oder Chemo- und Prozessindikatoren (PCD) |
| Chargendokumentation |  |  |
| nach manueller Reinigung und Desinfektion |  | Gemäß FB 03.10 Freigabe Dokumentation nach manueller Reinigung und Desinfektion |
| nach validiertem Prozess im RDG |  | Gemäß FB 03.7 Freigabe Dokumentation nach thermischer Reinigung und Desinfektion |
| nach validiertem Prozess im Dampf-Kleinsterilisator |  | Gemäß FB 03.8 Freigabe Dokumentation nach thermischer Dampfdesinfektion Sterilisation |
| Praxisbesonderheiten: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

- Mitgeltende Unterlagen

  - RKI RL Zahn.

  - KRINKO/BfArM

  - Hygieneplan